## Slide 1
推算出 DICOM 影像大小及起始位置
Find DICOM pixel data size and offset value

## Slide 2: 課程大綱
估算無壓縮之 DICOM 醫學影像像素大小及起始位置
註: 醫學影像儲傳過程通常採不壓縮或不失真壓縮
  壓縮可減少儲傳的資料量

## Slide 3: DICOM pixel data 相關標籤 Color US image example

## Slide 4: 呈現醫學影像所需參數
(0028,0002) US SamplesPerPixel = 3
(0028,0004) CS PhotometricInterpretation = RGB
(0028,0010) US Rows = 486
(0028,0011) US Columns = 640
(0028,0100) US BitsAllocated = 8
(0028,0101) US BitsStored = 8
(0028,0102) US HighBit = 7
(0028,0103) US PixelRepresentation = 0
(7FE0,0010) OB PixelData = <binary data of length: 933120>

## Slide 5: DICOM pixel data 相關標籤 Color US image example
Pixel data size = sample per Pixel * Rows * Columms* Bit Allocated /8
3*486*640*8/8

## Slide 6: CT image example

## Slide 7: CT image example
Pixel data size = sample per Pixel * Rows * Columms* Bit Allocated /8
1*512*512*16/8= 524288

## Slide 8: Multiframe MR
Pixel data size = sample per Pixel * Rows * Columms* Bit Allocated /8* Number of Frames
1*320*320*16/8*27= 5529600

## Slide 9: offset of pixel data
推算 DICOM 影像像素點起始位置
initial pixel value offset of DICOM file

## Slide 10: 呈現醫學影像所需參數
(0028,0002) US SamplesPerPixel = 3
(0028,0004) CS PhotometricInterpretation = RGB
(0028,0010) US Rows = 486
(0028,0011) US Columns = 640
(0028,0100) US BitsAllocated = 8
…..
(7FE0,0010) OB PixelData = <binary data of length: 933120>
  通常 Viewer 僅呈現像素標籤及資料長度，無起始位置

## Slide 11: Implicit VR data element
http://dicom.nema.org/dicom/2013/output/chtml/part05/chapter_7.html#sect_7.1.3

## Slide 12: Explicit VR of OB, OW, OF, SQ, UT or UN

## Slide 13: Data Element with Explicit VR others

## Slide 14: Pixel data 起始點推算
從 7feo,0010 第一的 byte 位置起算
  Implicit VR : byte 位置 + 8
  Explicit VR :
    OB, OW, OF, SQ, UT or UN : byte 位置 + 12
    其他: byte 位置 + 8
  如 findOffest 程式
其餘標籤也可類似機制尋找
  可寫成 function，找到影像繪圖所有需要參數
  須注意 big endian little endian

## Slide 15: 縮放平移轉換公式推導
依據目前放大倍率、原始資料與顯示畫布位置關係，推導出轉換關係，並寫成程式(函式)
影像標記也需類似的轉換公式

## Slide 16: DICOM WADO viewport
%s"viewport=" vw "," vh ["," [sx] "," [sy] "," [sw] "," [sh] ]

## Slide 18: pixel data byte stream
SourceImg[pixelDataSize];
  sample per Pixel * Rows * Columms* Bit Allocated /8

## Slide 19: 肺部疾病及影像篩檢
影像: X 光及 LDCT
相關疾病
  肺癌、COPD、感染(肺結核、武漢病毒) 、肺塵症
待整理資料
  範例影像
  影像特徵、前後影像差異(正常、發病、治療後)及呈現方式、合適之 W/L
  影像報告
  徵狀、其他指標、合併症

## Slide 21: 繪製醫學影像初體驗
設定圖片來源
  HTTPGetBinaryData("imgDir/US1.dcm");
設定來源資料陣列
  dicomData= DataView(ret);
  參考 JS DataView 函式
    https://developer.mozilla.org/zh-TW/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/DataView
    https://www.puritys.me/docs-blog/article-294-Javascript-%E8%99%95%E7%90%86-Binary-%E8%B3%87%E6%96%99---ArrayBuffer.html

## Slide 22: 繪製醫學影像初體驗
將彩色超音波影像資料轉換成像素顏色。

## Slide 23: 繪製醫學影像初體驗
將MR 資料轉換成 256 像素灰階
另一種迴圈寫法

## Slide 24: 醫學影像繪圖步驟
設定 DICOM 資料來源
取得 DICOM 檔規格參數 (如大小、灰階或彩色等)
  最難
依據參數設定程式變數及轉換公式
  小心推算
迴圈畫點

## Slide 25: 下載 DICOM 資料
MEMA DICOM
  ftp://medical.nema.org/medical/dicom/DataSets/
  WGs : https://www.dicomstandard.org/wgs/
sourceforge 整理的連結
  http://gdcm.sourceforge.net/wiki/index.php/Sample_DataSet
IHE
  ftp://ftp.ihe.net/
  ftp://ftp.ihe.net/Connectathon/
SlicerRT
  https://github.com/SlicerRt/SlicerRtData/tree/master

## Slide 26: 安裝及使用 DICOM viewer
DICOM radiant
  https://www.radiantviewer.com/
MicroDicom
  http://www.microdicom.com/downloads.html
https://www.dicomlibrary.com/
  DICOM 檔上傳、匿名化、檢視、及分享

## Slide 27: VS code 檢視 DICOM 及 binary 檔套件
DICOM Tag Dump
hexDump

## Slide 28: 分析DICOM 影像規格練習
hexDump 看 DCM 檔

## Slide 29: 呈現醫學影像所需參數
(0028,0002) US SamplesPerPixel = 3
(0028,0004) CS PhotometricInterpretation = RGB
(0028,0010) US Rows = 486
(0028,0011) US Columns = 640
(0028,0100) US BitsAllocated = 8
(0028,0101) US BitsStored = 8
(0028,0102) US HighBit = 7
(0028,0103) US PixelRepresentation = 0
(7FE0,0010) OB PixelData = <binary data of length: 933120>

## Slide 30: 呈現醫學影像所需參數
CT_A 之繪圖相關參數

## Slide 31: DICOM 影像資料起始位置推算
下列標籤包含像素資料
  (7FE0,0010) OW PixelData = <binary data of length: 524288>
  標籤之後第幾個 byte 為像素資料?

## Slide 32: 程式顯示 DICOM 影像的步驟
讀取 DICOM 物件影像的格式相關參數(Image Pixel Module)
  判斷影像格式
    單色或彩色, 有無壓縮…
    儲存格式(Raw, column, Bit allociate...)
取得 pixel 資料 (位於 7FE0,0010 tag element)
準備畫布物件(canvas object)
依據影像格式，產生二維畫點迴圈
  取得每個像素資料
  依據亮度轉換公式 Pixel value ->Grave value 畫圖點
顯示影像

## Slide 33: DICOM part 3: Image Pixel Module
http://dicom.nema.org/medical/dicom/2014c/output/chtml/part03/sect_C.7.6.3.html

## Slide 35: DICOM 影像物件實例
影像格式參數
Data element of pixel values

## Slide 36: 程式取得 DICOM data elements 資訊
現行工具大多可顯示 DICOM tags，但是:
  無法整合應用
  提供的資訊不足，如沒提供各 data element 資料起始位置
    如 7fe00010 像素資料起始位置
需要網頁前後端程式解析 DICOM 資料，需了解
  DICOM data set 及 data element 結構

## Slide 37
DICOM Object 實例(instance) 組成一個資料集(data set)。
  Data set 包含許多資料元件(data element)
    每個 data element 表示 DICOM object 的某個特性
      (Exp. Patient ID、Image Rows、 Image columns…)。
Data element 以其標籤(Tag) 的大小依序排列。

## Slide 38
Data element之結構(2)
Data element的組成：Tag, VR, VL, Value
Tag(標籤) : (group number, element number)
  以16進位數字表示
  例( 0010, 0010 ) 表示 Patient Name
Tag | VR | VL | Value
Data element

## Slide 39: data element
DICOM 物件實例 data set 包含許多 Data element
每個 data element 包含三個基本的欄位tag、value length、value field。
及一個選擇的欄位:(VR:Value Representation)，VR 表示此欄位值的資料型態。

## Slide 40: Tag
Data Element 中的 Tag :為一組 4 Bytes 的數字，以作為DICOM 物件中 Data Element 的標籤，通常以 (xxxx, xxxx) 之16進位碼表示。
前兩個 Bytes稱為Group Number，後兩個 Bytes稱為Element Number。
  例如 (0010,0010) 為 DICOM 物件中 Patient Name Element的標籤, (7fe0,0010) 為 Pixel Data Element的標籤

## Slide 41: VR: Value Representation
VR (Value Representation):表示此物件欄位值(Value Field)的資料型態。VR 以兩個 Bytes 表示這個資料元件的資料型態(data type)。
  例如日期的VR用DA (Date)表示。
  浮點數則用FP(Float Point)表示。
  PN，表示有關名字的描述.
  VR = TM 表示 time，為時間的資料型別
  VR = UI 為表示 UID 為唯一識別碼的資料型別
參考:
  http://dicom.nema.org/dicom/2013/output/chtml/part05/sect_6.2.html

## Slide 42: Value Length
Value Length
  每個 data element 包含一 Value Length，以此指定實際數值 (Value Field 的長度)
    Implicit VR: Value Length 固定為 4bytes
    explicit VR : Value Length 依據 VR(資料型態)可為 2 or 4 bytes
  Value Length 不包含 Tag 、VR、和Value Length本身長度。

## Slide 43: 基本 DICOM 物件解讀
以Implicit VR 組合成的 DICOM 物件實體，其每個
Data Element 包含三個欄位: tag、value length、value field。
Tag: 4 bytes，value length: 4 bytes， value field 的長度由 value length。因此從DICOM 物件的第一個 Data Element 開始，DICOM 物件解讀程式可依序解讀物件各欄位的內容。

## Slide 44: Explicit VR or Implicit VR
DICOM data set 有兩種編碼方式
  explicit VR and implicit VR
  VR只出現在外顯示(explicit VR)編碼方式的 DICOM 物件中。隱含式(implicit VR)編碼方式組成的 DICOM 物件並不包含 VR 此欄位。

## Slide 45: Implicit VR data element
http://dicom.nema.org/dicom/2013/output/chtml/part05/chapter_7.html#sect_7.1.3

## Slide 46: Explicit VR of OB, OW, OF, SQ, UT or UN

## Slide 47: Data Element with Explicit VR others

## Slide 48: 分析DICOM 影像規格練習
下載一個 DICOM 檔
使用工具解析 DICOM tags
使用 VS code hexDump 推算 (7feo,0010) 標籤的起始位置
修改影像呈現程式
  影像資料來源
  影像規格參數
  像素起始位置
  看看可否恰當呈現下載之影像

## Slide 49: 影像縮放、平移大挑戰
現行範例中影像長寬與 canvas 一樣大
實務上，影像會平移及縮放
可分析:
其轉換公式
寫在程式當中
設計輸入參數的介面
看看可否依據參數調整繪製影像

## Slide 50: DICOM WADO viewport 參數
http://dicom.nema.org/medical/dicom/2016a/output/chtml/part18/sect_6.5.8.html

## Slide 51: virtual slide pathology 範例